| Согласовано: |  |
| --- | --- |
| Директор МУП «Тепло» |  |
| _________________________Н.А. Борисов |  |
| «_____»______________2020год |  |

СХЕМА  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МИХАЙЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

МИХАЙЛОВСКОГО  РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

НА  ПЕРИОД ДО 2032г.

2020 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Введение............................................................................................................................ |  |
| --- | --- |
| I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ............................................................................................................. |  |
| Глава 1. Краткая характеристика территории................................................................ |  |
| Глава 2. Характеристика системы теплоснабжения...................................................... |  |
| II. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ............ |  |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения................................................................. |  |
| Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения................................................... |  |
| Часть 2. Источники тепловой энергии ............................................................................ |  |
| Часть 3. Тепловые сети...................................................................................................... |  |
| Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.................................................. |  |
| Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии............................. |  |
| Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.................................................................................................... |  |
| Часть 7. Балансы теплоносителя................................................................................. |  |
| Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечением топливом........................................................................................................................ |  |
| Часть 9. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации.......... |  |
| Часть 10. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения.................................................. |  |
| Часть 11. Описание существующих и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения......................................................................................................... |  |
| Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.... |  |
| Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на теплоснабжения.................. |  |
| Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов............................. |  |
| Часть 3. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности)................. |  |
| Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей............................................... |  |
| III СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.................................................................................. |  |
| Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения.............................. |  |
| Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей................... |  |
| Раздел 3. Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.......................................................................... |  |
| Раздел 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.............. |  |
| Раздел 5. Перспективные топливные балансы................................................................ |  |
| Раздел 6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение........................................................................................................................................ |  |
| Раздел 7. решение об определении единой теплоснабжающей организации.............. |  |
| Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии......................................................................................................................... |  |
| Раздел 9. Решения по бесхозяйным сетям....................................................................... |  |

ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем теплоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят  масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом на период до 2032 года.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможностей их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения муниципального образования Михайловский сельсовет, далее МО Михайловский сельсовет, до 2032 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении  и направленный на устойчивого и надежного снабжения тепловой энергии потребителей.

При разработки схем теплоснабжения руководствовались: Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

Технической базой для разработки являются:

- исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС);

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.д.);

- конструктивные данные по видам прокладки и применяемым теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.).

I. ОБЩАЯ  ЧАСТЬ

Глава 1. Краткая характеристика  территории

Территория МО Михайловского сельсовета расположена в центральной и юго-западной части Михайловского района, граничит с Назаровским, Ракитовским; Бастанским и Николаевским сельсоветами, Малиновоозерским поселковым советом; Угловским районом. Кроме того, на западе проходит граница с Республикой Казахстан протяженностью около 20 км.

В состав сельсовета входит одно поселение - село Михайловское, расположенное в 407 км от г. Барнаула. Автотранспортные связи с районом осуществляется по дороге регионального значения Змеиногорск-Карасук и дороге регионального значения Михайловское – Малиновое Озеро - Ключи.

С севера к селу примыкают земли сельскохозяйственного назначения, с юга государственный лесной фонд.

Таблица 1.1.1 Сведения о площади и численности постоянного населения МО Михайловский сельсовет (по состоянию на 01.01.2014г.)

| Перечень сельских населенных пунктов | Площадь , га | Количество домовладений | Численность проживающего населения, чел |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Михайловское | 1208 | 2844 | 11680 |

Основную производственную базу МО Михайловский  сельсовет  составляют  следующие предприятия:

- ОАО «Пава» СПП «Михайловский мелькомбинат»;

- ООО «Михайловский строитель»;

- ООО «Лес».

Глава  2. Характеристика системы теплоснабжения.

В МО Михайловский сельсовет теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется различными способами - индивидуальными и централизованными источниками тепла.

Централизованными источниками теплоснабжения являются 5 отопительных котельных.

Зоны не охваченные источниками централизованного теплоснабжения, имеют индивидуальное теплоснабжение.

II. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

В настоящее время централизованное теплоснабжение потребителей МО   Михайловский сельсовет осуществляется от 7 отопительных котельных:

1. Котельная №1  с. Михайловское «Центральная» (муниципальная);

2. Котельная №2  с. Михайловское  ул. Железнодорожная (муниципальная);

3. Котельная №3  с. Михайловское ЦРБ (муниципальная);

4. Котельная №4  с. Михайловское Заозёрная СОШ (муниципальная);

5.Котельная  №5 с. Михайловское Коррекционная Школа-инт. (муниципальная);

5.Котельная  №10 с. Михайловское Лесхоз (муниципальная);

Таблица 2.1.1. Обобщенная характеристика системы теплоснабжения МО Михайловский сельсовет.

| № п/п | Наименование источника | Марка котлов | Мощность котельной Гк/ч | Вид основного/резервного топлива | Температурный график | Длина тепловых сетей (двухтрубн.),км. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Установленная | Располагаемая |  |  |  |
| 1 | Котельная№1 Центральная | КЕВ 10-14 3 шт | 18 | 18 | Каменный уголь | 115-70 | 13,224 |
| 2 | Котельная№2. Железнодорожная | КВр 1,16; КВр 1; КВр 1 | 2,72 | 2,72 | Каменный уголь | 95-70 | 4,785 |
| 3 | Котельная№3 ЦРБ | КВр-71 КВр 0,55- 2шт | 1,44 | 1,44 | Каменный уголь | 95-70 | 0,99 |
| 4 | Котельная№4 Заозёрная средняя школа | КВ-0,35 2 шт | 0,6 | 0,6 | Каменный уголь | 95-70 | 0,199 |
| 5 | Котельная№5 Коррекционная школа | КВр 0,55 - 2 шт | 0,94 | 0,94 | Каменный уголь | 95-70 | 0,32 |
| 6 | Котельная№10 Лесхоз | КВм-1,5Д, КВр-1,0, КВр -1,0 | 3,01 | 3,01 | Каменный уголь | 95-70 | 1,584 |

# Характеристика существующих котельных

Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения.

Теплоснабжение с. Михайловское осуществляется от котельных ООО «Михайловские тепловые сети».

Установленная мощность котельных составляет – 26,71 Гкал/ч. Расчетная мощность присоединенной нагрузки составляет 7,2 Гкал/ч. Данные котельные снабжают теплом административно- общественные здания и частично жилые дома. Основное теплоснабжение поселка осуществляется от центральной котельной №1 - через тепловые пункты. На территории центральной районной больницы, средней и коррекционной школы имеются собственные котельные. Износ оборудования котельных составляет 30-60%. Характеристика существующих котельных приведена в таблице №16.

Основное топливо – каменный уголь. Резервное – бурый уголь. В качестве теплоносителя используется вода с параметрами 95-70(С. Прокладка тепловых сетей – надземная и подземная.

Теплоснабжение жилых домов в основном - печное, топятся печи преимущественно углем или дровами.

Часть 2. Источники тепловой энергии

Таблица 2.2.1 Описание котельных

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная Центральная №1 ( МУП «Тепло») |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива - каменный уголь. Котлоагрегаты: Водогрейные котлы: КЕВ 10-14 – 3 шт. |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования | Установленная тепловая мощность с учетом резерва. 18 Гкал/час. |
| в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 18Гкал/час Подключенная тепловая нагрузка (по договорам на 2018 год) 4,92 Гкал/час |
| г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | потери в тепловых сетях 6111,062Гкал/год. |
| д) дата последнего капитального ремонта | 2012 год |
| е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок. | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 115/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая нагрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 19322,569Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 12507,23 Гкал/год. |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии - расчетный |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |
| Котельная №2 ул. Железнодорожная(МУП «Тепло») |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива - каменный уголь. Котлоагрегаты: Водогрейный котел КВр 1,16 Водогрейный котел КВр 1 Водогрейный котел КВр 1 |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования | Установленная тепловая мощность с учетом резерва всего: 2,72 Гкал/ч |
| в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 2, 72 Гкал/ч подключенная тепловая нагрузка (по договорам на 2018 год) 0,68 Гкал/ч |
| г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | потери в тепловых сетях 1355,752Гкал/год. |
| д) дата последнего капитального ремонта | 2013 год |
| е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок. | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая нагрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 3236,397Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 1724,3Гкал/год. |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии - расчетный |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |
| Котельная №3 ЦРБ(МУП «Тепло») |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива - каменный уголь. Котлоагрегат: Водогрейный котел КВ 71 Водогрейный котел КВ 0,55 – 2 шт. |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования | Установленная тепловая мощность с учетом резерва 1.44Гкал/час. |
| в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 1.44Гкал/час. подключенная тепловая нагрузка (по договорам на 2018 год) 0,51 Гкал/ч |
| г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | потери в тепловых сетях 381,459Гкал/год. |
| д) дата последнего капитального ремонта | 2013 год |
| е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок. | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая нагрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 1729,125Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 1290,51 Гкал/год. |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии - расчетный |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |
| Котельная Заозёрная СОШ (МУП «Тепло») |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива - каменный уголь. Котлоагрегаты: Водогрейный котел КВ-0,35 — 2шт. |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования | Установленная тепловая мощность с учетом резерва 0,6 Гкал/час. |
| в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 0,6 Гкал/час. подключенная тепловая нагрузка (по договорам на 2018 год) 0,15 Гкал/ч |
| г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | потери в тепловых сетях 28,959Гкал/год. |
| д) дата последнего капитального ремонта | 2010 год |
| е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок. | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая нагрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 440,68Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 380 Гкал/год. |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии - расчетный |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |
| Котельная №5 Коррекционная школа-интернат (МУП «Тепло») |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива - каменный уголь. Котлоагрегаты: Водогрейный котел КВр 0,55 — 2шт. |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования | Установленная тепловая мощность с учетом резерва 0,94 Гкал/час. |
| в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 0,94 Гкал/час. подключенная тепловая нагрузка (по договорам на 2018 год) 0,32 Гкал/ч |
| г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | потери в тепловых сетях 71,167 Гкал/год. |
| д) дата последнего капитального ремонта | 2012 год |
| е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок. | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая нагрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 928,367 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 819,25 Гкал/год. |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии - расчетный |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |
| Котельная №10 Лесхоз (МУП «Тепло») |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива - каменный уголь. Котлоагрегаты: Водогрейный котел КВм-1,5Д, КВр-1,0 – 2 шт |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования | Установленная тепловая мощность с учетом резерва 3,01Гкал/час. |
| в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 3,01 Гкал/час. подключенная тепловая нагрузка (по договорам на 2020 год) 0,62 Гкал/ч |
| г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | потери в тепловых сетях 297,33 Гкал/год. |
| д) дата последнего капитального ремонта | 2018 год |
| е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок. | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая нагрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 1910,355 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 1568 Гкал/год. |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии - расчетный |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

Часть 3. Тепловые сети

Описание тепловых сетей источников теплоснабжения МО Михайловский сельсовет представлено в табл. 2.3.1-2.3.7

Рис. 2.3.1. Схема тепловой сети котельной №1  Центральная     с. Михайловское

Таблица 2.3.1. Описание тепловой сети котельной №1 Центральная  с. Михайловское

| Показатели | Описание, значение |
| --- | --- |
| Котельная №1 Центральная МУП «Тепло» |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до вводов жилой квартал и к социально значимым объектам | Для системы теплоснабжения от котельной№1 Центральная принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 115/70 ºС. |
| б) параметры тепловых сетей, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, характеристика грунтов в местах прокладки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов - сталь; способ прокладки - подземная и надземная; компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления теплотрассы, а также применения П образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки в основном суглинистые. |
| в) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки, краны. |
| г) описание типов и строительных особенностей тепловых камер. | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетонных колец и кирпича.. Высота камер не более 1,8 - 2 м. Наличие - размещение запорно-регулирующей арматуры, проведение обслуживающих и ремонтных работ. |
| д) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети | отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному графику 115/70 ºС и температуре наружного воздуха. |
| е) статистика отказов тепловых сетей более суток (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей отсутствует. |
| ж) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных и текущих ремонтов | Гидравлическое испытания проводятся регулярно |
| и) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных) | Летние ремонты проводятся ежегодно |
| к) описание нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 6111,062Гкал/год. |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их использования | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| м) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха; нагрузка на горячее водоснабжение отсутствует; имеется только отопительная нагрузка. |
| н) Наличия коммерческого приборного учета тепловой энергии отпущенной из тепловой сети потребителям. | 231 приборов учета тепловой энергии. |
| о) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих предприятий используемых средства автоматики, телемеханизации и связи | диспетчерские службы не востребованы. |
| п) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

Рис. 2.3.2. Схема тепловой сети котельной по ул. Железнодорожная    с. Михайловское

Таблица 2.3.2. Описание тепловой сети котельной по ул. Железнодорожная    с. Михайловское

| Показатели | Описание, значение |
| --- | --- |
| Котельная по ул. Железнодорожная с. Михайловское МУП «Тепло» |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до вводов жилой квартал и к социально значимым объектам | Для системы теплоснабжения от котельной по ул. Железнодорожная с. Михайловское принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70 ºС. |
| б) параметры тепловых сетей, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, характеристика грунтов в местах прокладки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов - сталь; способ прокладки - подземная и надземная; компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления теплотрассы, а также применения П образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки в основном суглинистые. |
| в) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки, краны. |
| г) описание типов и строительных особенностей тепловых камер. | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетонных колец и кирпича.. Высота камер не более 1,8 - 2 м. Наличие - размещение запорно-регулирующей арматуры, проведение обслуживающих и ремонтных работ. |
| д) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети | отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному графику 95/70 ºС и температуре наружного воздуха. |
| е) статистика отказов тепловых сетей более суток (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей отсутствует. |
| ж) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных и текущих ремонтов | Гидравлическое испытания проводятся регулярно |
| и) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных) | Летние ремонты проводятся ежегодно |
| к) описание нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 1355,752Гкал/год. |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их использования | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| м) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха; нагрузка на горячее водоснабжение отсутствует; имеется только отопительная нагрузка. |
| н) Наличия коммерческого приборного учета тепловой энергии отпущенной из тепловой сети потребителям. | 30 приборов учета тепловой энергии. |
| о) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих предприятий используемых средства автоматики, телемеханизации и связи | диспетчерские службы не востребованы. |
| п) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

Рис. 2.3.3. Схема тепловой сети котельной №3 ЦРБ  с. Михайловское

Таблица 2.3.3. Описание тепловой сети котельной №3 ЦРБ   с. Михайловское

| Показатели | Описание, значение |
| --- | --- |
| Котельная №3 ЦРБ МУП «Тепло» |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до вводов жилой квартал и к социально значимым объектам | Для системы теплоснабжения от котельной№3 ЦРБ принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70 ºС. |
| б) параметры тепловых сетей, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, характеристика грунтов в местах прокладки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов - сталь; способ прокладки - подземная и надземная; компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления теплотрассы, а также применения П образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки в основном суглинистые. |
| в) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки, краны. |
| г) описание типов и строительных особенностей тепловых камер. | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетонных колец и кирпича.. Высота камер не более 1,8 - 2 м. Наличие - размещение запорно-регулирующей арматуры, проведение обслуживающих и ремонтных работ. |
| д) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети | отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному графику 95/70 ºС и температуре наружного воздуха. |
| е) статистика отказов тепловых сетей более суток (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей отсутствует. |
| ж) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных и текущих ремонтов | Гидравлическое испытания проводятся регулярно |
| и) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных) | Летние ремонты проводятся ежегодно |
| к) описание нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 381,459Гкал/год. |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их использования | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| м) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха; нагрузка на горячее водоснабжение отсутствует; имеется только отопительная нагрузка. |
| н) Наличия коммерческого приборного учета тепловой энергии отпущенной из тепловой сети потребителям. | 13 приборов учета тепловой энергии. |
| о) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих предприятий используемых средства автоматики, телемеханизации и связи | диспетчерские службы не востребованы. |
| п) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

Рис. 2.3.4. Схема тепловой сети котельной №4   Заозёрной СОШ с. Михайловское

Таблица 2.3.4. Описание тепловой сети котельной №4 Заозёрной СОШ с. Михайловское

| Показатели | Описание, значение |
| --- | --- |
| Котельная №4 Заозёрной СОШ с. Михайловское (МУП «Тепло») |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до вводов жилой квартал и к социально значимым объектам | Для системы теплоснабжения от котельной №4 Заозёрной СОШ принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70 ºС. |
| б) параметры тепловых сетей, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, характеристика грунтов в местах прокладки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов - сталь; способ прокладки - подземная и надземная; компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления теплотрассы, а также применения П образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки в основном суглинистые. |
| в) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки, краны. |
| г) описание типов и строительных особенностей тепловых камер. | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетонных колец и кирпича.. Высота камер не более 1,8 - 2 м. Наличие - размещение запорно-регулирующей арматуры, проведение обслуживающих и ремонтных работ. |
| д) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети | отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному графику 95/70 ºС и температуре наружного воздуха. |
| е) статистика отказов тепловых сетей более суток (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей отсутствует. |
| ж) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных и текущих ремонтов | Гидравлическое испытания проводятся регулярно |
| и) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных) | Летние ремонты проводятся ежегодно |
| к) описание нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 28,959Гкал/год. |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их использования | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| м) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха; нагрузка на горячее водоснабжение отсутствует; имеется только отопительная нагрузка. |
| н) Наличия коммерческого приборного учета тепловой энергии отпущенной из тепловой сети потребителям. | 1 прибор учета тепловой энергии. |
| о) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих предприятий используемых средства автоматики, телемеханизации и связи | диспетчерские службы не востребованы. |
| п) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

Рис. 2.3.5. Схема тепловой сети котельной №5 Коррекционная школа- интернат с. Михайловское

Таблица 2.3.5. Описание тепловой сети котельной №5 Коррекционная школа- интернат с. Михайловское

| Показатели | Описание, значение |
| --- | --- |
| Котельная №5 Коррекционная школа- интернат с. Михайловское МУП «Тепло» |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до вводов жилой квартал и к социально значимым объектам | Для системы теплоснабжения от котельной №5 Коррекционная школа- интернат с. Михайловское принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70 ºС. |
| б) параметры тепловых сетей, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, характеристика грунтов в местах прокладки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов - сталь; способ прокладки - подземная и надземная; компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления теплотрассы, а также применения П образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки в основном суглинистые. |
| в) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки, краны. |
| г) описание типов и строительных особенностей тепловых камер. | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетонных колец и кирпича.. Высота камер не более 1,8 - 2 м. Наличие - размещение запорно-регулирующей арматуры, проведение обслуживающих и ремонтных работ. |
| д) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети | отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному графику 95/70 ºС и температуре наружного воздуха. |
| е) статистика отказов тепловых сетей более суток (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей отсутствует. |
| ж) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных и текущих ремонтов | Гидравлическое испытания проводятся регулярно |
| и) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных) | Летние ремонты проводятся ежегодно |
| к) описание нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 71,167 Гкал/год. |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их использования | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| м) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха; нагрузка на горячее водоснабжение отсутствует; имеется только отопительная нагрузка. |
| н) Наличия коммерческого приборного учета тепловой энергии отпущенной из тепловой сети потребителям. | 5 приборов учета тепловой энергии. |
| о) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих предприятий используемых средства автоматики, телемеханизации и связи | диспетчерские службы не востребованы. |
| п) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

Рис. 2.3.5. Схема тепловой сети котельной №10 Лесхоз с. Михайловское

Таблица 2.3.6. Описание тепловой сети котельной №10 Лесхоз с. Михайловское

| Показатели | Описание, значение |
| --- | --- |
| Котельная №10 Лесхоз с. Михайловское МУП «Тепло» |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до вводов жилой квартал и к социально значимым объектам | Для системы теплоснабжения от котельной №10 Лесхоз с. Михайловское принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70 ºС. |
| б) параметры тепловых сетей, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, характеристика грунтов в местах прокладки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов - сталь; способ прокладки - подземная и надземная; компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления теплотрассы, а также применения П образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки в основном суглинистые. |
| в) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки, краны. |
| г) описание типов и строительных особенностей тепловых камер. | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетонных колец и кирпича.. Высота камер не более 1,8 - 2 м. Наличие - размещение запорно-регулирующей арматуры, проведение обслуживающих и ремонтных работ. |
| д) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети | отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному графику 95/70 ºС и температуре наружного воздуха. |
| е) статистика отказов тепловых сетей более суток (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей отсутствует. |
| ж) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных и текущих ремонтов | Гидравлическое испытания проводятся регулярно |
| и) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных) | Летние ремонты проводятся ежегодно |
| к) описание нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 297,33Гкал/год. |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их использования | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| м) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха; нагрузка на горячее водоснабжение отсутствует; имеется только отопительная нагрузка. |
| н) Наличия коммерческого приборного учета тепловой энергии отпущенной из тепловой сети потребителям. | 30 приборов учета тепловой энергии. |
| о) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих предприятий используемых средства автоматики, телемеханизации и связи | диспетчерские службы не востребованы. |
| п) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

На территории МО Михайловский сельсовет действует 6 источников теплоснабжения отапливающих объекты жилого фонда и социальной сферы. Описание зон действия источников теплоснабжения с указанием адресной привязки и перечнем подключенных объектов приведено в табл.2.4.1.

Таблица 2.4.1. зона действия источников теплоснабжения МО Михайловский сельсовет сельсовет.

| Теплоснабжающая организация | Вид источника теплоснабжения | Зоны действия источников теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| МУП «Тепло» | Отопительная котельная Центральная №1 с. Михайловское | Юридические лица: Ермолаев В.К. ООО "Невко" Нестеренко В.М. ЧП Тырышкин ЧП Катимакин ЧП Балаганская Федоткина М.И. Гуриненко Ковтун Л.П. Кошелева О.В. ЧП Харитонова ЧП Корсикова Н.В. ИП Бибиков С.П. Торговый дом "Люкс" "Универсам" Бузина С.В. ООО "Система-Т" ОАО "Ростелеком" ООО "Роксалана" ООО "Росгосстрах" ИП Сероштан С.А. Торговый павильон "Каприз" Торговый павильон "Молодежный" Торговый павильон "Триумф" ЧП Рожков С.Б. ЧП Солдатова "Детская одежда" ИП Отставнова Т.М. ИП "Усова Т.Г." ООО "Камелия НО Адвокатская контора в лице Якорева ИП Толочкин А.С. Михайловское межрайпо МУ "Информационный центр" ЧП Петрова ИП Данько Администрация Михайловского района Комитет по образ. Помещ. И ВПО "Руссич" Комитет по финансам Михайловская ДШИ с.Михайловское ОУ Школа №1 Администрация Михайловского сельсовета КГУ Центр занятости населения Многофункциональный центр АКОПП "Коммунстическая партия РФ" Управление соцзащиты ФГКУ "9 отряд ФПС по Алт.краю" ФКУ "Военный комиссариат Алтайского края" РОВД УФК по Алтайскому краю Прокуратура Алтайского края Межрайонная ИФНС России по Алтайскому краю УФССП ФСС Следственное управление Следственного комитета РФ УФСИН ООО "Сибсоцбанк" ГУ Управление ПФР ИП Вдовина Е.С. ИП Даниелян В.С. "Океан" ИП Девяткина Н.А. ИП Краплина Н. ИП Лиманских А.А, ИП Микоян Л.Ж. "Фея" ИПБОЮЛ Екимова Л.В. ИПБОЮЛ Коробейникова Михайло-архангельская церковь Михайловская типография МУП Фармация ОАО "Ростелеком" ООО "Алтай" Мих-е ООО "Контур" ООО "Элит" Торговый павильон "Дуэт" ФГУП "Почта России" Мих-е ЧП Михайленко Т.В."Сластена" ЧП Полянский М.М. ИП Рожков ООО "Фурор" Регионсервис ИП Васенко Т.Г. Михайловское муниципальное автотранспортное предприятие Трушина Т.Н. ИП Кухно ИП Морро ООО "Мария-ра" ООО "Компания Холидей ИП Школин Сбербанк ООО "Абсолют" ИП Блимке Н.В. ИП Чиркин С.А. ИП Филипчук В.В. ИП Тешаев Р.Ш. МУК "МРКДЦ" культура Лицей МСШ №1 МДОУ Детский сад №1 МДОУ Детский сад №2 Михайловская ДЮСШ Михайловский лицей РМУК "Мих.Межпоселенческая библиотека" КГСУСО Михайловский дом престарелых КГУСО "Терр.центр соц.пом. семье и детям Управление юстиции Управление судебного департамента ОМВД РФ по Михайловскому району ФГКУ «УВО НГ России по Алтайскому краю» ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае" ФГБУ "ФКП Росреестра" Управление Федеральной службы гос. Регистрации, кадастра и картографии по Алт. Краю Физические лица: Садовая 1 Садовая 3 Садовая 5 Садовая 7 Садовая 36 Садовая 44 Садовая 46 Садовая 20 Садовая 24 Садовая 28-а Садовая 28 Садовая 54 Садовая 56 Садовая 62 Садовая 26 Каpла Маpкса 16 Каpла Маpкса 18 Каpла Маpкса 20 Каpла Маpкса 30 Каpла Маpкса 1г Каpла Маpкса 1-,б Каpла Маpкса 1в Каpла Маpкса 5 Каpла Маpкса 2г Каpла Маpкса 2а Каpла Маpкса 2б Каpла Маpкса 2Д Каpла Маpкса 3 Каpла Маpкса 4 Каpла Маpкса 6 Каpла Маpкса 7 Каpла Маpкса 7 Каpла Маpкса 8 Каpла Маpкса 10 Каpла Маpкса 43 Каpла Маpкса 28 Каpла Маpкса 24 Каpла Маpкса 22 Каpла Маpкса 2 Каpла Маpкса 16/А Каpла Маpкса 26 Каpла Маpкса 11 Каpла Маpкса 1д Карла-Маpкса 6 Карла-Маpкса 6 Карла-Маpкса 23 Карла-Маpкса 23 Карла-Маpкса 6 Карла-Маpкса 6 Карла-Маpкса 6 Карла-Маpкса 6 Карла-Маpкса 2 Карла-Маpкса 2 Центpальная 1 Центpальная 2 Центpальная 3 Центpальная 5 Центpальная 6 Центpальная 7 Севеpо-Западная 2 Севеpо-Западная 8 Севеpо-Западная 8 Севеpо-Западная 10 Севеpо-Западная 11 Севеpо-Западная 6 Севеpо-Западная 7 Ленина 32 Ленина 18 Ленина 20 Ленина 31 Ленина 25 Ленина 29 Ленина 33 Ленина 35 Ленина 43 Ленина 45 Ленина 47 Ленина 22 Ленина 23 Ленина 12 Ленина 37 Олимпийская 18 Олимпийская 4 Олимпийская 7 Олимпийская 8 Олимпийская 9 Олимпийская 11 Олимпийская 12 Олимпийская 13 Олимпийская 15 Олимпийская 18 Олимпийская 20 Олимпийская 22 Олимпийская 3 Олимпийская 16 Кpасноаpмейская 1 Кpасноаpмейская 7 Кpасноаpмейская 9 Кpасноаpмейская 10 Кpасноаpмейская 11 Кpасноаpмейская 12 Кpасноаpмейская 14 Кpасноаpмейская 15 Кpасноаpмейская 16 Кpасноаpмейская 19 Кpасноаpмейская 20 Кpасноаpмейская 21 Кpасноаpмейская 22 Кpасноаpмейская 23 Кpасноаpмейская 24 Кpасноаpмейская 25 Кpасноаpмейская 26 Кpасноаpмейская 28 Кpасноаpмейская 29 Кpасноаpмейская 30 Кpасноаpмейская 32 Кpасноаpмейская 33 Кpасноаpмейская 35 Кpасноаpмейская 37 Кpасноаpмейская 38 Кpасноаpмейская 43 Кpасноаpмейская 40 Кpасноаpмейская 17 Кpасноаpмейская 14А Кpасноаpмейская 8 Кpасноаpмейская 31 Кpасноаpмейская 5 Кpасноаpмейская 9 пер.2-ой Калининский 1 Калинина 2 Калинина 2 Калининский 2 Калининский 3 Калинина 12 Калинина 9 Калининский 5 Калинина 6 Калининский 3 Калинина 17 Калинина 3 Калининский 2 Калинина 14 Калинина 16 Гоголя 1 Гоголя 4 Гоголя 5 Гоголя 8 Гоголя 2 Льва Толстого 17 Паpтизанская 2 Паpтизанская 28 Пpолетаpская 28 Чкалова 26 Садовая 20 Садовая 60 Садовая 26 Каpла Маpкса 1а Каpла Маpкса 2 Каpла Маpкса 4-а Каpла Маpкса 12 Каpла Маpкса 29 Центpальная 4 Севеpо-Западная 7 Олимпийская 5 Олимпийская 10 Олимпийская 12 Олимпийская 13 Олимпийская 14 Олимпийская 15 Олимпийская 24 Олимпийская 9 Кpасноаpмейская 13 Кpасноаpмейская 15 Кpасноаpмейская 27 Кpасноаpмейская 45 Кpасноаpмейская 3 Кpасноаpмейская 18 Кpасноаpмейская 26 Калинина 3 Калинина 16 Калинина 10 Калининский 4 Паpтизанская 6 Советская 2 |
| МУП «Тепло» | Отопительная Котельная№2(ул. Железнодорожная) | юридические лица: Детский сад №6 Школа №2 ИП Ридель физические лица: Некpасова 18 Некpасова 46 Некpасова 57 Некpасова 48 Некpасова 50 Некpасова 52 Некpасова 54 Некpасова 56 Некpасова 37 Некpасова 52а Некpасова 56а Стpоительная 2 Стpоительная 4 Железнодоpожная 3 Железнодоpожная 4 Железнодоpожная 1 Железнодоpожная 2 Железнодоpожная 5 Шоссейная 34А Шоссейная 34 Автомобильная 1 Автомобильная 2 Некpасова 18 Некpасова 58 Некpасова 48 Стpоительная 1 Стpоительная 5 Стpоительная 10 Стpоительная 12 Железнодоpожная 5 Автомабильная 6 |
| МУП «Тепло» | Отопительная Котельная№4 (ЗСШ) | Юридические лица: Ростелеком АТС-26 ЗСШ |
| МУП «Тепло» | Отопительная Котельная№5(Коррекционная школа-интернат) | юридические лица: Коррекционная школа Детский сад №4 физические лица: Гагаpина 29 Гагаpина 30 Гагаpина 54 Молодежная 32 Береговая 10 |
| МУП «Тепло" | Отопительная котельная №10 | юридические лица: ООО Лес-сервис» физические лица: Морозова 1 Морозова 2 Морозова 3 Морозова 4 Боровая 3 Боровая 4 Боровая 9/1 Сосновая 3 Сосновая 4 Сосновая 6 Сосновая 8 Сосновая 10 Сосновая 11 Сосновая 12 Сосновая 13 |

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии,  групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, в отношении которых установлен долгосрочный тариф с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды.

Тепловые нагрузки по источникам тепловой энергии сведены в таблицу 2.5.1

Таблица 2.5.1. Структура полезного отпуска тепловой энергии по котельным   МО Михайловский сельсовет (по договорам на 2020 год)

| № п/п | Котельная | Подключенная нагрузка (по договорам на 2020год), Гкал/ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |
|  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | технология |
| 1 | Котельная №1 «Центральная» | 4,92 | 4,92 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная№2 ЖД | 0,68 | 0,68 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная №3 ЦРБ | 0,51 | 0,51 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная №4 Заозёрная СОШ | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная №5Корр. Школа | 0,32 | 0,32 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная №10 Лесхоз | 0,62 | 0,62 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 7,2 | 7,2 |  |  |  |

Рис. 2.5.1. Распределение тепловых нагрузок по котельным МО Михайловский сельсовет

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

Балансы установленной,  располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и тепловой нагрузки, включающие все расчетные элементы территориального деления поселения, представлены в табл 2.6.1 - 2.6.2.

Таблица 2.6.1. Баланс тепловой мощности котельных МО Михайловский  сельсовет

| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды Гкал | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв (дифицит) мощности, Гкал/ч | Загрузка котельной, % от располаг. мощности | Потери теплоносителя, Гкал | Потери теплоносителя, % от отпускной т/э |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Центральная» | 18 | 18 | 704,277 | 18 | 4,92 | 13,08 | 27 | 6111,062 | 33 |
| 2 | Котельная Железнодорожная | 2,72 | 2,72 | 156,345 | 2,72 | 0,68 | 2,04 | 25 | 1355,752 | 44 |
| 3 | Котельная «ЦРБ» | 1,44 | 1,44 | 57,156 | 1,44 | 0,51 | 0,93 | 35 | 381,459 | 23 |
| 4 | Котельная «Заозёрная СОШ» | 0,6 | 0,6 | 31,721 | 0,6 | 0,15 | 0,45 | 25 | 28,959 | 7 |
| 5 | Котельная «Коррекционная школа-инт.» | 0,94 | 0,94 | 37,95 | 0,94 | 0,32 | 0,62 | 34 | 71,167 | 8 |
| 6 | Котельная «Лесхоз» | 3,01 | 3,01 | 45,025 | 3,01 | 0,62 | 2,39 | 21 | 297,33 | 16 |
|  | итого | 26,71 | 26,71 |  | 26,71 | 7,2 | 19,51 | 27 | 8245,729 |  |

Таблица 2.6.2. Структура полезного отпуска тепловой энергии от котельных МО  Михайловский  сельсовет

| № п/п | Котельная | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Собственные нужды котельной, Гкал/год | Потери тепловой энергии, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В т.ч. на нужды предприятия, Гкал/год |
| 1 | Котельная «Центральная» | 19322,569 | 704,277 | 6111,062 | 12507,23 | 27,59 |
| 2 | Котельная Железнодорожная | 3236,397 | 156,345 | 1355,752 | 1724,3 | 0 |
| 3 | Котельная «ЦРБ» | 1729,125 | 57,156 | 381,459 | 1290,51 | 0 |
| 4 | Котельная«Заозёрная СОШ» | 440,68 | 31,721 | 28,959 | 380 | 0 |
| 5 | Котельная«Коррекционная школа-инт.» | 928,367 | 37,95 | 71,167 | 819,25 | 0 |
| 6 | Котельная «Лесхоз» | 1910,355 | 45,025 | 297,33 | 1568 | 0 |
|  |  | 27567,493 | 1032,474 | 8245,729 | 18289,29 |  |

Дефицита тепловой мощности по источникам тепловой энергии МО Михайловский  сельсовет не выявлено.

Часть 7.  Балансы теплоносителя.

Таблица. 2.7.1. Балансы теплоносителя

| № | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключеннная нагрузка, Гкал/ч | Расход сетевой воды, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |
| 1 | Центр | 18 | 4,92 | 5201,088 |
| 2 | Станция | 2,72 | 0,68 | 2990,6 |
| 3 | ЦРБ | 1,44 | 0,51 | 122,473 |
| 4 | ЗСШ | 0,6 | 0,15 | 21,565 |
| 5 | Коррекционная школа | 0,94 | 0,32 | 138,726 |
| 6 | Лесхоз | 3,01 | 0,62 |  |
|  |  |  |  | 107,79 |
|  |  | 26,71 |  |  |
|  |  |  | 7,2 | 8582,242 |

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечением топливом.

При составлении топливного баланса принимается теплота сгорания каменного угля 5100 ккал/кг.

Топливный баланс источников тепловой энергии с указанием вида и количества основного топлива приведен в табл. 2.8.1

Таблица 2.8.1. топливный баланс источников тепловой энергии

| № п/п | Котельная | Котлоагрегаты (основные) | вид основного топлива | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Удельный расход топлива на выработку 1Гкал, кг/Гкал | Расход топлива на выработку тепла, т /год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1«Центральная» | КЕВ 10-14 3 шт | Уголь | 19322,569 | 231,1 | 6124,37 |
| 2 | Котельная №2 | КВр 1,16; КВр 1; КВр1 | Уголь | 3236,397 | 233,9 | 1038,51 |
| 3 | Котельная «ЦРБ» | КВр-71 КВр 0,55- 2шт | Уголь | 1729,125 | 234 | 555,03 |
| 4 | Котельная «ЗСШ» | КВ-0,35 2 шт | Уголь | 440,68 | 240,7 | 145,46 |
| 5 | Котельная «Коррекционная школа» | КВр 0,55 – 2 шт | Уголь | 928,367 | 238,1 | 303,28 |
| 6 | Котельная «Лесхоз» | КВм-1,5Д, КВр-1,0-2 шт | Уголь | 1910,355 | 223,5 | 571,93 |
|  |  |  |  | 27567,493 |  | 8738,58 |

Часть 9. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации.

Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями, представлено в табл. 2.9.1.

Таблица 2. 9.1.Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации МУП «Тепло»

| Наименование организации | МУП «Тепло» |
| --- | --- |
| Место расположения организации | Алтайский край, Михайловский район, с.Михайловское, ул.Садовая 15 "Б" |
| Юридический адрес | Алтайский край, Михайловский район, с.Михайловское, ул.Садовая 15 "Б" |
| Почтовый адрес | Алтайский край, Михайловский район, с.Михайловское, ул.Садовая 15 "Б" |
| Ф.И. О. руководителя | Борисов Николай Александрович |
| Ф.И. О. главного бухгалтера | Киселева Елена Александровна |
| Ф.И.О. и должность лица, | Шлюева Людмила Владимировна |
| ответственного за заполнение формы | Экономист-бухгалтер |
| Контактные телефоны ((код) | 8-385-70-22-5-41 |
| номер телефона) |  |
| ИНН | 2258005374 |
| КПП | 225801001 |
| ОГРН | 1182225033429 |

Часть 10. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения

Динамика утвержденных тарифов с учетом последних трех лет приведена в табл.2.10.1

Таблица 2.10.1. Динамика тарифов на тепловую энергию теплоснабжающих организаций, действующих на территории МО Михайловский сельсовет (НДС не облагается)

| года | 2016 | С 01.07.2017г.-31.08.2018г. | С 1.10.2018г.-30.06.2019г. | С 1.07.2019г.-31.07.2019г. | С 1.08.2019г.-31.12.2019г. | С 01.01.2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, руб. | 2043,93 | 2052,68 | 3087,65 | 3256,13 | 3019,46 | 2972,67 |
| % роста |  | 0,4 | 50,4 | 5,46 | -7,27 | -1,55 |

Часть 11. Описание существующих и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

Из статьи 23 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ "О теплоснабжении" следует:

Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов

1. Развитие систем теплоснабжения поселений, городских округов осуществляется в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий.

2. Развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского округа.

3. Уполномоченные в соответствии с настоящим Федеральным законом органы должны осуществлять разработку, утверждение и ежегодную актуализацию схем теплоснабжения, которые должны содержать:

1) определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного теплоснабжения;

2) решение о загрузке источников тепловой энергии, принятые в соответствии со схемой теплоснабжения;

3) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных, в том числе график перевода котельных в "Пиковый" режим функционирования;

4) меры по консервации избыточных источников тепловой энергии;

5) меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

6) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение тепло потребляющих установок к системе теплоснабжения целесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе;

7) оптимальный температурный график и оценку затрат при необходимости его изменения.

В настоящее время сложилась следующая ситуация с централизованным теплоснабжением МО Михайловский сельсовет:

Анализ расчетов тепловой мощности показал, что в зависимости от тепловой мощности источника теплоты системы теплоснабжения можно классифицировать по следующим категориям:

- централизованные более 20 Гкал/час;

- умеренно централизованное от 3 до 20 Гкал/час;

- децентрализованное от 1 до 3 Гкал/час;

- автономные от 0,1 до 1 Гкал/час;

- местные до 0,1 Гкал/час.

Таблица 2.11.1. Категории тепловой мощности котельных МО Михай	ловский сельсовет

| № п/п | Котельная | Тепловая мощность , Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | резерв (дефицит) мощности, Гкал/ч | Загрузка котельной, % от располагаемой мощности | Категории классификации котельных по тепловой мощности | Категории классификации котельных по тепловой нагрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 18 | 4,92 | 13,08 | 27 | Котельная средней мощности | Отопительная котельная |
| 2 | Котельная №2 | 2,72 | 0,68 | 2,04 | 25 | Котельная малой мощности | Отопительная котельная |
| 3 | Котельная №3 | 1,44 | 0,51 | 0,93 | 35 | Котельная малой мощности | Отопительная котельная |
| 4 | Котельная №4 | 0,6 | 0,15 | 0,45 | 25 | Котельная малой мощности | Отопительная котельная |
| 5 | Котельная №5 | 0,94 | 0,32 | 0,62 | 34 | Котельная малой мощности | Отопительная котельная |
| 6 | Котельная №10 | 3,01 | 0,62 | 2,39 | 21 | Котельная малой мощности | Отопительная котельная |
|  | итого | 26,71 | 7,2 | 19,51 | 27 |  |  |

Тепловые сети также оцениваются по значению тепловой напряженности - отношению тепловой нагрузки в Гкал к протяженности сети в км.

Таблица 2.11.2. Тепловая напряженность теплоснабжающих организаций, действующих на территории МО Михайловский сельсовет

| № п/п | Система теплоснабжения | длина трубопроводов тепосети, км | Подключенная нагрузка , Гкал/ч | Тепловая мощность котельных, Гкал/ч. | тепловая напряженность по нагрузке, Гкал/(ч*км) | Тепловая напряженность по мощности, Гкал /(ч*км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 13,224 | 4,92 | 18 | 0,4 | 1,36 |
| 2 | Котельная №2 | 4,785 | 0,68 | 2,72 | 0,14 | 0,57 |
| 3 | Котельная №3 | 0,99 | 0,51 | 1,44 | 0,52 | 1,46 |
| 4 | Котельная №4 | 0,199 | 0,15 | 0,6 | 0,75 | 3,02 |
| 5 | Котельная №5 | 0,320 | 0,32 | 0,94 | 1 | 2,94 |
| 6 | Котельная №10 | 1,584 | 0,62 | 3,01 | 0,39 | 1,9 |
|  | итого | 21,102 | 7,2 | 26,71 | 0,34 | 1,27 |

Описание технологических проблем системы теплоснабжения МО Михайловский сельсовет дающую низкую эффективность теплоснабжения:

- Высокие тепловые потери связаны с плохим состоянием теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей;

- Высокая степень износа котельного оборудования и тепловых сетей;

- Гидравлическая разбалансировка отдельных участков тепловой сети приводит к изменению  реального распределения расходов относительно расчетных;

- Высокая стоимость топлива;

- Низкая плотность тепловой нагрузки,  переход отдельных объектов на индивидуальное теплоснабжение.

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на теплоснабжения

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в табл. 2.11.3

Таблица 2.11.3 базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения

|  | Система теплоснабжения | Подключенная нагрузка, Гкал/ч. | Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 4,92 | 18 |
| 2 | Котельная №2 | 0,68 | 2,72 |
| 3 | Котельная №3 | 0,51 | 1,44 |
| 4 | Котельная №4 | 0,15 | 0,6 |
| 5 | Котельная №5 | 0,32 | 0,94 |
| 6 | Котельная №10 | 0,62 | 3,01 |
| Итого | 7,2 | 26,71 |  |

Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов

Приросты площадей строительных фондов планируется за счет многоэтажного и малоэтажного индивидуального жилищного строительства, а также объекты социальной сферы.

Часть 3. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности)

Теплоснабжение прогнозируемых к строительству объектов  предусматривается от централизованного теплоснабжения и от индивидуальных источников тепловой энергии. При этом в качестве основного вида топлива индивидуальных источников предусматривается уголь и дрова.

Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей.

В связи техническим состоянием источников тепловой энергии МО Михайловский сельсовет и тепловых сетей этих источников, их убыточностью, высокой степенью износа котельного оборудования и тепловых сетей, высокими тарифами на тепловую энергию, отпускаемую ООО "Михайловские тепловые сети" потребителям, основным направлением в развитии системы теплоснабжения МО Михайловский  сельсовет на расчетный период до 2032 года является модернизация систем теплоснабжения. Данные мероприятия представлены таблицей 3.1.

Таблица 3.1. Расчет по мероприятиям реконструкции

| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости (цель реализации) | Место расположение объекта | Протяженность, м | Прогнозируемый размер расходов на мероприятия реконструкции, Всего, тыс.руб. (без НДС) | в том числе по годам | Год начала реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | Год окончания реализации мероприятия |
| 1 | Реконструкция тепловой сети котельной №3 | Снижение тепловых потерь повышение надежности теплоснабжения | с. Михайловское | 75 | 150 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2019 |
| 2 | Реконструкция тепловой сети котельной №4 |  | с. Михайловское | 50 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2018 |
| 3 | Реконструкция тепловой сети котельной №1 |  | с. Михайловское | 250 | 500 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 200 |  | 2019 | 2027 |
| 4 | Модернизация котельного оборудования котельной №3 |  | с. Михайловское |  | 250 |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2020 |
| 5 | Модернизация котельного оборудования котельной №5 |  | с. Михайловское |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 200 | 100 |  | 2025 | 2027 |
|  | Итого |  |  |  | 1800 | 100 | 250 | 250 | 100 |  |  |  | 600 | 200 | 300 |  |  |  |

III СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию представлены в табл. 3.1.1

Таблица 3.1.1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию централизованных источников теплоснабжения.

Таблица 3.1.1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию централизованных источников теплоснабжения.

| № п/п | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый уровень (2016 г.) | 2017 - 2019г. | 2020 -2023 г. | 2024-2026 г. | 2027-2029 г. | 2030-2032 г. |
| 1 | с. Михайловское | 26,71 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
|  | итого | 26,71 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности и отпуска тепловой энергии потребителей в зонах действиях источников тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности и отпуска тепловой энергии потребителей приведены в табл. 3.2.1.

Таблица 3.2.1. Перспективные балансы тепловой мощности источников,  тепловой нагрузки и отпуска тепловой энергии потребителей

Перспективные балансы тепловой мощности и отпуска тепловой энергии

| Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
|  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год |
| Котельная №1«Центр» в том числе: | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
|  | Полезный отпуск за год, Гкал |
|  | 12507,23 | 12507,23 | 12507,23 | 12507,23 | 12507,23 | 12507,23 | 12507,23 | 12507,23 | 12507,23 | 12507,23 | 12507,23 | 12507,23 | 12507,23 | 12507,23 | 12507,23 | 12507,23 |
| Население | 6468,64 | 6468,64 | 6468,64 | 6468,64 | 6468,64 | 6468,64 | 6468,64 | 6468,64 | 6468,64 | 6468,64 | 6468,64 | 6468,64 | 6468,64 | 6468,64 | 6468,64 | 6468,64 |
| Бюджетные организации | 4187,9 | 4187,9 | 4187,9 | 4187,9 | 4187,9 | 4187,9 | 4187,9 | 4187,9 | 4187,9 | 4187,9 | 4187,9 | 4187,9 | 4187,9 | 4187,9 | 4187,9 | 4187,9 |
| Прочие (коммерческие) организации | 1850,69 | 1850,69 | 1850,69 | 1850,69 | 1850,69 | 1850,69 | 1850,69 | 1850,69 | 1850,69 | 1850,69 | 1850,69 | 1850,69 | 1850,69 | 1850,69 | 1850,69 | 1850,69 |
| Котельная №2«Станция» в том числе: | Установленная мощность, Гкал/час |
|  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год |
|  | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 |
|  | Полезный отпуск за год, Гкал |
|  | 1724,3 | 1724,3 | 1724,3 | 1724,3 | 1724,3 | 1724,3 | 1724,3 | 1724,3 | 1724,3 | 1724,3 | 1724,3 | 1724,3 | 1724,3 | 1724,3 | 1724,3 | 1724,3 |
| Население | 1375,66 | 1375,66 | 1375,66 | 1375,66 | 1375,66 | 1375,66 | 1375,66 | 1375,66 | 1375,66 | 1375,66 | 1375,66 | 1375,66 | 1375,66 | 1375,66 | 1375,66 | 1375,66 |
| Бюджетные организации | 335,84 | 335,84 | 335,84 | 335,84 | 335,84 | 335,84 | 335,84 | 335,84 | 335,84 | 335,84 | 335,84 | 335,84 | 335,84 | 335,84 | 335,84 | 335,84 |
| Прочие (коммерческие) организации | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| Котельная № 3 ЦРБ в том числе | Установленная мощность, Гкал/час |
|  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год |
|  | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
|  | Полезный отпуск за год, Гкал |
|  | 1290,51 | 1290,51 | 1290,51 | 1290,51 | 1290,51 | 1290,51 | 1290,51 | 1290,51 | 1290,51 | 1290,51 | 1290,51 | 1290,51 | 1290,51 | 1290,51 | 1290,51 | 1290,51 |
| Население | 150,51 | 150,51 | 150,51 | 150,51 | 150,51 | 150,51 | 150,51 | 150,51 | 150,51 | 150,51 | 150,51 | 150,51 | 150,51 | 150,51 | 150,51 | 150,51 |
| Бюджетные организации | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 |
| Прочие (коммерческие) организации | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Котельная №4 «ЗСШ» в том числе: | Установленная мощность, Гкал/час |
|  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год |
|  | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | Полезный отпуск за год, Гкал |
|  | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Население | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджетные организации | 316,25 | 316,25 | 316,25 | 316,25 | 316,25 | 316,25 | 316,25 | 316,25 | 316,25 | 316,25 | 316,25 | 316,25 | 316,25 | 316,25 | 316,25 | 316,25 |
| Прочие (коммерческие) организации | 63,75 | 63,75 | 63,75 | 63,75 | 63,75 | 63,75 | 63,75 | 63,75 | 63,75 | 63,75 | 63,75 | 63,75 | 63,75 | 63,75 | 63,75 | 63,75 |
| Котельная №5 «Коррекционная школа» в том числе: | Установленная мощность, Гкал/час |
|  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год |
|  | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
|  | Полезный отпуск за год, Гкал |
|  | 819,25 | 819,25 | 819,25 | 819,25 | 819,25 | 819,25 | 819,25 | 819,25 | 819,25 | 819,25 | 819,25 | 819,25 | 819,25 | 819,25 | 819,25 | 819,25 |
| Население | 354,11 | 354,11 | 354,11 | 354,11 | 354,11 | 354,11 | 354,11 | 354,11 | 354,11 | 354,11 | 354,11 | 354,11 | 354,11 | 354,11 | 354,11 | 354,11 |
| Бюджетные организации | 465,14 | 465,14 | 465,14 | 465,14 | 465,14 | 465,14 | 465,14 | 465,14 | 465,14 | 465,14 | 465,14 | 465,14 | 465,14 | 465,14 | 465,14 | 465,14 |
| Прочие (коммерческие) организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 10 Лесхоз в том числе: | Установленная мощность, Гкал/час |
|  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год |
|  | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 |
|  | Полезный отпуск за год, Гкал |
|  | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 |
| Население | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 |
| Прочие (коммерческие) организации | 1106 | 1106 | 1106 | 1106 | 1106 | 1106 | 1106 | 1106 | 1106 | 1106 | 1106 | 1106 | 1106 | 1106 | 1106 | 1106 |

Раздел 3. Предложение по строительству, реконструкции и техническому переворужению источников тепловой энергии.

Предлагаемые мероприятия приведены в Главе 3 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения, описание основных проблем - в Части 11 Главы 3 Обосновывающих материалов.

Основное направление развития теплоснабжения в МО Михайловский сельсовет определяемое Схемой теплоснабжения на расчетный период до 2032 г., - модернизация систем теплоснабжения.

Раздел 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Предполагаемые мероприятия приведены в Главе 3 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения, описание основных проблем - в части 11 Главы 3 Обосновывающих материалов.

Раздел 5. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии расположенного в границах поселения, рассчитываются на основе качества угля.

Раздел 6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предлагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на  праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.

Раздел 7. решение об определении единой теплоснабжающей организации.

В качестве единой теплоснабжающей организации определяется МУП «Тепло»

Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Источники тепловой энергии работают автономно

Раздел 9. Решения по бесхозяйным сетям

Бесхозяйные сети отсутствуют.